## Slide 1: ZAŠTITA OD POŽARA
H-8 d.o.o.
H
8

## Slide 2: TROKUT GORENJA
UVJETI POTREBNI ZA NASTANAK GORENJA:
GORIVA TVAR
TOPLINA
ZRAK (KISIK)
H-8

## Slide 3: PODJELA TVARI PREMA GORIVOSTI
LAKO GORIVE – nakon zapaljenja nastavljaju gorjeti (papir, benzin, ulje i sl.)
TEŠKO GORIVE – nakon zapaljenja ne nastavljaju gorjeti već se gase. One mogu kontinuirano gorjeti samo dok su izložene plamenu (stiropor, kamena vuna)
NEGORIVE – su one koje se ne zapale na temperaturi od 815.6 ˚C u vremenu od 5 minuta (opeka)
H-8

## Slide 4: GORENJE
gorenje je proces prilikom kojeg se goriva tvar spaja sa kisikom iz zraka uz oslobađanje topline, svjetlosti i produkata gorenja
POŽAR
svako nekontrolirano gorenje uslijed kojeg dolazi ili može doći do ozljeđivanja osoba ili do materijalne štete
H-8

## Slide 5: EKSPLOZIJA
zapaljivi plinovi i pare tekućina u smjesi sa zrakom mogu gorjeti i eksplodirati samo u određenom području koncentracija
DONJA GRANICA EKSPLOZIVNOSTI ILI ZAPALJIVOSTI – najniža koncentracija zapaljivih plinova i para koja mora postojati u smjesi sa zrakom da bi došlo do eksplozije
H-8

## Slide 6
0 %
100 %
DGE
GGE
PRESIROMAŠNA SMJESA
PREBOGATA SMJESA
PODRUČJE GORENJA ILI EKSPLOZIVNOSTI
H-8

## Slide 7: PRODUKTI GORENJA
POTPUNO
odvija se uz prisustvo dovoljne količine zraka (kisika). Dobiveni produkti gorenja i kruti ostatak nisu zapaljivi
produkti: ugljikov dioksid (CO2), voda (H2O), klorovodik (HCL), sumpor dioksid (SO2)
NEPOTPUNO
odvija se uz nedovoljnu količinu zraka (kisika). Dobiveni produkti gorenja mogu se ponovno zapaliti. Tvore sa zrakom eksplozivne smjese
produkti: ugljikov monoksid (CO), cijanovodik (HCN), ketoni, alkoholi, smole, čađa
GORENJE
H-8

## Slide 8
UGLJIČNI DIOKSID
bez boje, mirisa i okusa
teži od zraka
ne gori
pri koncentraciji 25-30% uzrokuje smrt
UGLJIČNI MONOKSID
plin bez boje, mirisa i okusa
u koncentraciji iznad 12,5 % je eksplozivan
brzo se veže za hemoglobin u krvi pa sprječava prijenos kisika te uzrokuje smrt
H-8

## Slide 9: TIPOVI POŽARA – PREMA VRSTI GORIVE TVARI
TIP POŽARA | VRSTA GORIVE TVARI | NAČIN GORENJA | SREDSTVA ZA GAŠENJE
A | POŽARI KRUTINA | PLAMENOM UZ STVARANJE ŽARA | VODA, PRAH, PJENA, CO2, HALONI
B | POŽARI TEKUĆINA | PLAMENOM | PRAH, PJENA, HALONI
C | POŽARI PLINOVA | PLAMENOM | PRAH, HALONI
D | POŽARI LAKIH METALA | ŽAROM | PRAH, HALONI
H-8

## Slide 10: TIPOVI POŽARA – PO FAZAMA RAZVOJA
POČETNA FAZA | temp. male vrijednosti, zona zadimljenja veča od zone gorenja
FAZA RAZVOJA | raste temperatura, pucaju staklene površine
RAZBUKTALA FAZA | maksimalna temperatura, zahvaća preostali gorivi materijal
FAZA GAŠENJA | temperatura pada
H-8

## Slide 11: RAZVOJ I ŠIRENJE POŽARA OVISE O:
vrsti gorive tvari
agregatnom stanju
granulaciji
kemijskom sastavu
toplinskoj moći
fizikalnim svojstvima
temperaturi paljenja
strujanju zraka
H-8

## Slide 12: UZROCI NASTANKA POŽARA
Uzroci nastanka požara su različiti, ovisno od okoline u kojoj je nastao požar, tehnološkog procesa proizvodnje, vremenskih uvjeta i dr.
Stoga razlikujemo kao uzroke nastajanja požara:
direktni dodir s otvorenim plamenom ili užarenim tvarima
eksplozija
kemijske reakcije
samozagrijavanje i samozapaljenje
elektricitet
mehanički uzroci
H-8

## Slide 13
SREDSTVA ZA
GAŠENJE
PJENA
VODA
PRAH
PRIRUČNA SREDSTVA
HALONI
UGLJIČNI DIOKSID
H-8

## Slide 14: SREDSTVA ZA GAŠENJE POŽARA
VODA
provodi električnu struju pa se ne koristi za gašenje požara električnih instalacija pod naponom
postoji opasnost od proširenja požara u slučaju gašenja zapaljivih tekućina
UGLJIČNI DIOKSID
teži je od zraka i sprječava gorenje te se goriva tvar gasi zbog nedostatka kisika
ne smije se koristiti kod gašenja lakih metala jer bi se gorenje pojačalo
nije poželjno gasiti niti veće požare u zatvorenim prostorima jer smanjuje koncentraciju kisika pa se osoba koja gasi može ugušiti
H-8

## Slide 15: SREDSTVA ZA GAŠENJE POŽARA
PJENA
vatrogasno djelovanje pjene sastoji se u tome što ona istodobno djeluje zagašujuće i hladi goruće površine
ima osobito značenje za gašenje lako zapaljivih tekućina jer je lakša od zapaljive tekućine pa pliva na njenoj površini i gorivu tvar izolira od kisika
sadrži vodu pa se ne smije koristiti za gašenje električnih instalacija
PRAH
koristi se za gašenje požara tekućina, plinova, električnih instalacija i za manje požare krutih tvari
H-8

## Slide 16: OSNOVE GAŠENJA
GAŠENJE VRŠIMO NA ČETIRI NAČINA:
sprečavanjem pristupa zraka (ugušivanjem)
ohlađivanjem gorive tvari ispod temperature paljenja
antikatalitički
odstranjivanjem gorive tvari iz zone gorenja
H-8

## Slide 17: APARATI ZA GAŠENJE PRAHOM
Vatrogasni aparate s CO2 bočicom preporučeno koristiti u industrijskim pogonima i skladištima, stambenim objektima, hotelima, garažama te u prijevoznim sredstvima. Uspješno se mogu koristiti za gašenje svih klasa požara osim zapaljivih metala i njihovih slitina.
Vatrogasne aparate pod stalnim tlakom zbog svojih malih dimenzija i mase, preporučeno koristiti za gašenje početnih požara u vozilima i domaćinstvima. Uspješno se mogu koristiti za gašenje svih klasa požara osim zapaljivih metala i njihovih slitina.
Vatrogasni aparati moraju se postaviti na uočljivim i lako dostupnim mjestima, u blizini mogućeg izbijanja požara (za prijenosne aparate ručka za nošenje ne smije biti na visini većoj od 1,5 metara).
S6, S9, S12
P6, P9, P12
H-8

## Slide 18: APARATI ZA GAŠENJE UGLJIČNIM DIOKSIDOM
Ugljični dioksid posebno je preporučljiv za gašenje požara osjetljivih materijala i uređaja, jer ne oštećuje i ne onečišćuje. Učinkovito gašenje požara razreda B, a posebno požara na električnoj opremi i instalacijama.
H-8

## Slide 19: APARATI ZA GAŠENJE VODOM
Naprtnjača za gašenje početnih požara namijenjena je prvenstveno za lokaliziranje te gašenje malih šumskih požara punim ili raspršenim mlazom vode, a također i za gašenje početnih požara krutih tvari (razred A
Brentača je namijenjena za lokaliziranje i gašenje malih šumskih požara i vatrogasna natjecanja.
H-8

## Slide 20: APARATI ZA GAŠENJE PJENOM
Zbog svoje efikasnosti ove se vatrogasne aparate koriste u kemijskoj industriji, lukama, brodovima, industrijskim pogonima, skladištima zapaljivih materijala te naftnim platformama.
Na vatrogasnim je aparatima potrebno najmanje svakih dvanaest mjeseci napraviti periodički pregled.
H-8

## Slide 21: HIDRANTI
Hidranti su mjesta na kojima se iz vodovodne mreže obavlja opskrba vodom za gašenje.
Prema izvedbi razlikujemo:
unutarnje (zidne)
vanjske (podzemne i nadzemne hidrante)
H-8

## Slide 22: UOČAVANJE I DOJAVA POŽARA
OSTANITE SMIRENI KAKO BISTE PRAVILNO PROCIJENILI NASTALU SITUACIJU
ISKLJUČITI DOVOD PLINA I ELEKTRIČNE ENERGIJE
DOJAVITI POŽAR
PODUZETI RADNJE ZA SPAŠAVANJE OSOBA I IMOVINE I ZAPOČETI GAŠENJE POŽARA
U slučaju pojave požara potrebno je odmah pristupiti gašenju bez opasnosti za sebe ili druge osobe i o tome obavijestiti neposrednog rukovoditelja ili vatrogasce.
Signal za uzbunjivanje od požarne opasnosti se oglašava jednoličnim tonom ukupnog trajanja 90 sekundi sa stankama: tri jednolična tona po 20 sekundi i dvije stanke po 15 sekundi
H-8

## Slide 23: Telefon za dojavu požara u Republici Hrvatskoj je 193
što gori (kuća, stan, automobil, potkrovlje, krovište)
gdje gori (točna adresa mjesta događaja, dio grada, km na autocesti)
jesu li ljudi ili životinje u opasnosti
postoje li nekakve posebne okolnosti (eksploziv, plinska instalacija)
tko javlja (ime i prezime, broj telefona s kojeg dojavljuje)
H-8

## Slide 24: EVAKUACIJA
Podrazumijeva organizirano napuštanje objekta ili ugroženog područja.
H-8

## Slide 25
H-8

## Slide 26: RUKOVANJE VATROGASNIM APARATOM
donesite aparat na mjesto požara
izvucite osigurač pokretne ručice na ventilu aparata
dlanom udarite pokretnu ručicu ventila do kraja
pričekajte 5 sekundi
uperite diznu ventila prema požaru i pritisnite pokretnu ručicu do kraja
mlazom praha pokrivajte zapaljene površine sve dok se požar ne ugasi
H-8

## Slide 27
H-8

## Slide 28
H-8

## Slide 29
H-8

## Slide 30
H-8

## Slide 31
H-8

## Slide 32: OPASNOSTI PRI GAŠENJU I MJERE ZAŠTITE
OPASNOSTI
gušenje i trovanje produktima izgaranja
dim
djelovanje topline
eksplozije plinova, para tekućina, eksplozivnih sredstava ili posuda pod tlakom
strujni udar
mehaničke ozljede
panika
H-8

## Slide 33: OPASNOSTI PRI GAŠENJU I MJERE ZAŠTITE
MJERE ZAŠTITE
disanje kroz komad vate ili ručnik prethodno navlažen u vodi
kretati se u pognutom položaju (dim i toplina dižu se u gornje dijelove prostorije)
kretanje uz nosivi zid
uređaje, postrojenja i vodiče pod naponom ne smije se dirati
da bi se ublažile posljedice panike, potrebno je ugrožene usmjeravati najbližim putovima za evakuaciju ne upotrebljavajući liftove te kretanjem svih ugroženih u istom smjeru
H-8

## Slide 34: HVALA
H-8